## Slide 1
西南管道GPS巡检管理系统III
巡线工APP使用培训
2019年8月
Notes: 中盈安信-公司通用模板-201606-V1.0
模板使用提示：
1，模板中图片可以根据汇报主题进行更改（在幻灯片模板中修改）
2，模板中主体文字为黑色，重点文字为深红色；
3，PPT整体风格色调以公司logo颜色为主：深蓝、绿、红；
4，模板中图标可以修改颜色。

## Slide 2: 目 录
巡线工APP安装与登录
一
巡线工APP操作使用
二

## Slide 3
一、安装与登录
1、APP下载与安装
  APP可以在PC端巡检系统的“巡检APP”处进行二维码扫描下载。
    石油内网访问网址：http://11.100.95.9:8081/xnpatrol/jasframework/login/login.htm
    登录打开的巡检系统，在首页右侧【App下载】按钮选择下载 管道工APP
    将下载的APK安装包，在安卓智能设备（智能手机）安装完成后，APP图标如下图-1所示。
图-1 巡线工APP

## Slide 4
一、安装与登录
2、安卓8可信任程序设置 （一）
在手机中找到如下“设置”按钮，打开；
接着点击“应用和通知”；
应用和通知界面点击“权限管理”；
在受监控的应用中找到“管道巡检” APP，点击进入；
进入应用权限后，点击“设置单项权限”;
在单项权限第一项就是“信任此应用”，开启右边的开关即可。

## Slide 5
一、安装与登录
3、程序后台驻留 设置（一），锁屏运行
点击手机导航栏按钮中的“多任务管理”按钮，切出多任务管理窗口；
在多任务管理窗口中，点击要保留运行的APP窗口右上角的锁型图标，让该图标变成锁上的状态，进而锁定该应用；
这样手机锁屏后，APP就可以在后台运行，不会再出现app被清理关闭的情况。

## Slide 6: 后台驻留 设置（二）

## Slide 7
一、安装与登录
4、APP配置与登录
  点击APP图标进入系统登录界面如图所示。
  在登录界面点击右上角的齿轮按钮进行巡检服务器配置（IP：210.12.193.132；端口：10002）和消息服务器配置（ IP：210.12.193.132；端口：10003），点击确定。
  修改成功返回登录界面，输入本手机SIM卡号，点击登录按钮，进入巡检主界面。
巡线工APP登录界面
APP服务器配置
界面
APP登录
界面
输入预设手机号
巡线工APP巡检主界面

## Slide 8: 目 录
巡线工APP安装与登录
一
巡线工APP操作使用
二

## Slide 9: 二、巡线工APP使用
巡线工【退出】按钮
数据同步及设置界面
APP【主地图】
【定位】用户当前位置，可用来测试GPS信号
弹出此巡线工所属【关键点】信息
【现场拍照】发送给关联管道工
【语音上报】信息发送给关联管道工
【开始、暂停、结束】巡检按钮

## Slide 10: 二、巡线工APP使用
  分别点击红色的未同步按钮，进行数据同步。
  点击图层下载按钮，选择对应的省市县，下载对应的地图数据；点击返回按钮，返回巡检主界面。
退出 任务同步
点击【退出】按钮，弹出退出提示。确定后巡线工退出巡检主界面返回登录界面；取消后保持巡检主界面。
点击【同步】按钮，跳到数据同步设置界面。包括轨迹线、任务以及基础图层下载。

## Slide 11: 二、巡线工APP使用
  在屏幕上进行操作，可以对地图进行移动、放大、缩小操作。
地图操作

## Slide 12: 二、巡线工APP使用
定位当前位置
放
大
点击【定位】按钮，屏幕地图会出现巡线工图标，并自动定位到当前用户位置，可以在地图进行移动、放大、缩小操作。
若GPS获取失败，则提示“无法获取GPS信息”，需要配置手机参数

## Slide 13: 二、巡线工APP使用
  【弹出关键点】
  点击按钮（空白处），屏幕下方关键点信息向上弹出，巡线工可以查看巡检其他信息。包括：
  关键点已巡个数
  关键点总数
  巡检用时长
  当前时间点有几个任务
  任务开始结束时间
  关键点定位
  关键点名称
  关键点驻留时间
  关键点是否巡检
巡检关键点展示
列表可上下滑动
关键点可定位
关键点未巡
关键点已巡

## Slide 14: 二、巡线工APP使用
  【开始巡检】
  点击【开始巡检】，若同步了任务数据，语音播报开始巡检，同时app开始记录巡检用时，记录GPS坐标点。
  再此点击按钮 ，弹出提示“暂停巡检”选择是否暂停。暂停后可再此继续巡检，按照巡检轨迹逐一巡检各个关键点。
开始巡检
⑤
⑥
⑦

## Slide 15: 二、巡线工APP使用
  巡检过程中，巡线工进入关键点缓冲区，会提示关键点巡检注意事项，巡线工根据注意事项仔细观察，无问题则继续巡检，同时关键点在地图上变为绿色旗子 ，关键点列表中标注为 ，若附近存在第三方施工或管道事件，则向对应管道工反映情况，可拍照、语音和打电话反映。
关键点巡检成功
⑤
⑥
⑦

## Slide 16: 二、巡线工APP使用
  按钮【拍照】
  巡检过程中，巡线工若发现管道附近存在第三方施工或管道事件，则向对应管道工反映情况，可对第三方施工、管道事件进行拍照，使用APP发送给对应的管道工。
巡检过程中拍照发送
⑦

## Slide 17: 二、巡线工APP使用
  按钮【语音】
  巡检过程中，巡线工若发现管道附近存在第三方施工或管道事件，则向对应管道工反映情况，可对第三方施工、管道事件进行语音描述功能，使用APP发送给对应的管道工。
巡检过程中发送语音

## Slide 18: 二、巡线工APP使用
  结束巡检：巡线工完成所负责管道区段的巡检工作，查看地图中关键点均为 ， 关键点列表中所有关键点标注为 ，可再此长按按钮 ，结束巡检。
  弹出巡检小结，包括：
  本次巡检时长
  未完成关键
  下一次任务开始时间
结束巡检
点击按钮
结束巡检工作
按钮变为

## Slide 19: 二、使用总结
1、输入SIM卡号，登录
2、更新今天的巡检任务
3、开始管道巡检
4、结束管道巡检
首次需下载对应地图
首次需设置 地址及端口
巡检过程中
不能
重新登录
检查APP是否后台驻留，加锁

## Slide 20: FAQ常见问题
安卓9 信任程序设置 （二）
1）手机二维码扫描下载app，安装
2）巡检app安装完毕后进行权限设置（一）

## Slide 21: FAQ常见问题
安卓9 信任程序设置 （二）
1）巡检app安装完毕后进行权限设置（二）
在手机中找到如下“设置”按钮；
按照右侧图示进行权限操作

## Slide 22: FAQ常见问题
一、巡线工APP登录后，可以看下是否有关键点，是否有任务，只要不点击 开始按钮进行巡检，就不会获取坐标点数据，巡检轨迹中就不会出现很多直连的长直线。
  巡线工在管线附近点击开始巡检按钮进行管道巡检工作，不要在家或远离管道的地点点击开始巡检 。
  巡检完成后，记得点击暂停巡检，或长按完成巡检 ，或关闭巡检APP。
  尽量一次完成所有关键点打点任务，然后长按 完成巡检。
  协助其他巡检工测试时，可以查看是否有任务、是否有关键点，尽量不要在其他地方点击开始巡检按钮
二、APP安装后，设置好后台常驻，巡检中途避免重复登录巡线工APP。
三、手机操作系统提示升级时，不要升级！当前手机安卓9（Android9）系统与GPS芯片存在兼容问题，易出现“无法获取GPS信息”问题。

## Slide 23
谢谢！
北京中盈安信技术服务股份有限公司
Beijing JAS Technical Service Co., Ltd.
北京市海淀区西小口路18号新华创新大厦1层1020室
电话\传真：010-51077018
网址：www.zyax.com.cn
股票代码：834728
公众号